## Slide 1
Виды и способы отделки изделий из древесины
С

## Slide 3: Под отделкой изделий из древесины понимают все способы обработки поверхности древесины направленные на улучшение ее внешнего вида и защиту изделия от воздействий окружающей среды

## Slide 4: Виды отделки: прозрачная, сохраняющая текстуру древесины; непрозрачная, скрывающая текстуру и цвет древесины; декоративная, которая воспроизводит текстуру и цвет древесины

## Slide 5: Главная задача отделки – выявление и подчеркивание текстуры древесины. В некоторых случаях отделкой хотят скрыть дефекты

## Slide 6
Полировочные
пасты
Отделка изделий из древесины
Отделка
Лаками
Прозрачная
Непрозрачная
Красками
Эмалями
Олифой
Декоративная
Имитация
под дорогие
породы
древесины
Роспись
по дереву
Инкрустация
Аппликация
Художественное
выжигание
Резьба
по дереву
Воском

## Slide 7: Требования к отделке:
Под слоем лака текстура древесины не должна теряться
При окрашивании(морении) текстура древесины не должна уничтожаться
Отделанная поверхность должна быть однородной, не допускаются потеки и пятна
Отделка должна быть устойчивой к воздействию окружающей среды

## Slide 8: Подготовка поверхности к отделке
На поверхности древесины не должно быть загрязнений, жиров, смолы.
Виды подготовки поверхности к отделке:
Обессмоливание
Отбеливание
Удаление ворса

## Slide 9: Лакирование – покрытие поверхности лаками
Лаками называют жидкие растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, способные образовывать твердое блестящее или матовое покрытие

## Slide 10: Основные виды лаков
Спиртовые лаки хорошо полируются, но недостаточно тверды, несветостойки.
Нитроцеллюлозные(нитролаки) образуют быстро сохнущую, твердую и прочную пленку.
Масляные лаки образуют прочную, эластичную, атмосферостойкую пленку с характерным жирным блеском, но долго сохнут.

## Slide 11: Технология прозрачной отделки изделия лаком

## Slide 15: Крашение древесины применяют для того чтобы скрыть дефекты древесины или имитировать ценные породы

## Slide 16
Технология непрозрачной отделки изделия краской
Требования к поверхности перед покраской:
ошкуренная;
зашпатлёванная;
отшлифованная

## Slide 17
Если поверхность изделия очень неровная, то выполняют сплошное шпатлевание: покрывают всю поверхность шпатлевкой и после высыхания шлифуют.
Краску или эмаль, находящуюся в ёмкости (банке), обязательно перемешивают. Это никогда не делают кистью, а применяют простую палочку нужной длины.

## Slide 18: Разрез окрашенной поверхности

## Slide 19: Виды красок
Малярный клей
и пигмент
Олифа и пигмент
Лак и пигмент
Вода и пигмент
Клеевая
Масляная
Эмаль
Водоэмуль-
сионная
Пигмент - красящее вещество – придает
раствору определенный оттенок
Лак - пленкообразующие вещества (смолы)
в органических растворителях
Олифа – льняное или конопляное масло нагретое
до температуры 275 С

## Slide 23: Инструменты
Валик
Кисточки
Шпатели

## Slide 25
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Нельзя сдувать шлифовальную пыль с изделия.
Нельзя вдыхать растворы морилки, клея, лака, краски, растворителя.
Необходимо оберегать открытые участки тела от попадания на кожу - лака, краски. Лучше пользоваться резиновыми перчатками.
Нельзя подносить банки с краской близко к лицу. Нельзя краску нюхать. Это может отразиться на состоянии здоровья
При попадании краски в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве воды.
После выполнения работ, необходимо тщательно вымыть руки с мылом

## Slide 26: Проверь себя
Для чего проводят отделку изделия.
Какие виды отделки ты знаешь.
Чем отличается отделка лаком и краской.
Какие правила безопасной работы нужно соблюдать при окрашивании или лакировании изделия.